## МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство воздушного транспорта

(Росавиация) 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

МАГНИТОГОРСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ

ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

- Электроустановки  ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» имеют рабочее напряжение 10кВ и 0,4кВ.

- О техническом состоянии сетей, в том числе:

- о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

- об объёме в результате аварийного отключения недопоставленной электрической энергии.

- О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).

Сводные данные об аварийных отключениях (технологических нарушениях) в месяц по границам территориальных зон деятельности ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» за НОЯБРЬ 2013 года.

| № п/п | Месяц | Дата и время возникновения ТН | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Технологическое нарушение | Причина возникновения технологического нарушения | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Меры по устранению причин технологического нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ноябрь | 19.11.2013 09.48 | 19.11.2013 19.45 | ВЛ – 10кВ ф. 49-60 | Исчезновение напряжения | Поломка изолятора | - | Замена изолятора |

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» за НОЯБРЬ 2013 года.

| № п/п | Месяц | Наименование объекта | Цель отключения | Отключаемые потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ноябрь | ТП - 7 | Техническое обслуживание силового эл.оборудования 0,4кВ | АТБ |
| 2 | ноябрь | ТП – 1А | Ремонт ШСВ | Весь аэропорт. Категорированные объекты работали от дизель-генераторов. |
| 3. | ноябрь | ТП – 9, ТП-14, ТП - 16 | Прокладка кабеля 10кВ ТП – 9, ТП – 14 сторонними организациями. | ДПРМ, БПРМ-2, ОРЛА |

- об объёме в результате аварийного отключения недопоставленной электрической энергии.

Объём недопоставленной электроэнергии в результате аварийного отключения

в сети ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»  за ноябрь 2013 года

| Месяц | Дата и время возникновения ТН | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Недоотпуск, тыс. кВт*час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ноябрь | Технологические нарушения смотреть в таблице «Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации за ноябрь 2013г.» | нет |
|  |  | нет |

- о наличии объёма сводной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности:

В соответствии НГЭА СССР (п. 7.4.2) подключение к высоковольтным и низковольтным электрическим сетям аэропорта, питающим объекты посадки, радионавигации, УВД и метеообеспечения, электропотребителей, не связанных с обслуживанием авиационной техники и авиаперевозками, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

- О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информации, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключённых договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объёма мощности, необходимого для их удовлетворения

Сведения о заявках на технологическое присоединение по участкам электрической сети

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» за НОЯБРЬ 2013 года.

| Потребитель (место установки) | Класс напряжения, кВ | Сведения о заявках на технологическое присоединение, поданных в течении месяца | Кол-во заявок на технологическое присоединение, аннулированных в течении месяца |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во заявок, шт | Объём присоединяемой мощности, кВт | Кол-во заявок, шт | Объём аннулируемой мощности, кВт |
| Дата внесения группы потребителей: |
| Дата исключения группы потребителей: |
| Итого: |  |  |  |  |  |